Zamawiający

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „SANiKO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

42-300 Myszków, ul. Bolesława Prusa 70

tel. 34 313 23 24, fax 34 313 23 24

www.saniko.pl , e-mail sekretariat@saniko.pl

Znak sprawy: 1/11/2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DO

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ PROGÓW USTALONYCH NA

PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

na zadanie pn.

„DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO ( PRODUKCJA 2019 R. ) POJAZDU SPECJALISTYCZNEGO – ŚMIECIARKI W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO

Ogłoszenia o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 13.11.2019 r., nr ogłoszenia 621554-N-2019 oraz na Tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego dnia 13.11.2019 r.

Oznaczenie numeryczne wg wspólnego słownika zamówień CPV

34144511-6 Pojazdy do transportu odpadów

34144511-3 Pojazdy do zbierania odpadów

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

| Rozdział I | Informacje o zamawiającym. |
| --- | --- |
| Rozdział II | Tryb udzielenia zamówienia. |
| Rozdział III | Opis przedmiotu zamówienia. |
| Rozdział IV | Termin i miejsce wykonania zamówienia. |
| Rozdział V | Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków |
| Rozdział VI | Podstawy wykluczenia wykonawców z postępowania |
| Rozdział VII | Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. |
| Rozdział VIII | Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz sposobie przekazywania oświadczeń lub dokumentów. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcą. |
| Rozdział IX | Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia |
| Rozdział X | Wymagania dotyczące wadium. |
| Rozdział XI | Termin związania ofertą. |
| Rozdział XII | Opis sposobu przygotowania ofert. |
| Rozdział XIII | Miejsce i termin składania ofert oraz miejsce i termin otwarcia ofert. |
| Rozdział XIV | Opis sposobu obliczenia ceny. |
| Rozdział XV | Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. |
| Rozdział XVI | Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. |
| Rozdział XVII | Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. |
| Rozdział XVIII | Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, wzór umowy. |
| Rozdział XIX | Pouczenie o środkach ochrony prawnej. |
| Rozdział XX | Postanowienia końcowe |

Załączniki do SIWZ:

| Załącznik nr 1 | Formularz ofertowy. |
| --- | --- |
| Załącznik nr 2 | Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu. |
| Załącznik nr 3 | Istotne postanowienia umowy. |
| Załącznik nr 4 | Oświadczenie o grupie kapitałowej. |

I. Informacje o Zamawiającym

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „SANiKO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

42-300 Myszków, ul. Bolesława Prusa 70

tel. 34 313 23 24, fax  34 313 23 24

strona www. Saniko.pl , e-mail sekretariat@saniko.pl

Identyfikator: NIP 577-16-73-679 , REGON 150365691

Zarejestrowano pod nr KRS 0000113759 w Sądzie rejonowym w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy 4.049.000,00 zł.

Konto Bankowe: 69 1050 1168 1000 0022 0454 1573

Kierownikiem Zamawiającego w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy PZP jest Prezes Zarządu – Janusz Trąbski

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.) zwanej dalej ustawą.

3. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

4.1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013,

poz. 907 ze zm.),

4.2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231),

4.3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, (Dz. U. z 2013 r., poz. 1692),

4.4. Rozporządzenie Komisji WE nr 213/2008 z 28 listopada 2007 roku zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV),

4.5. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 roku Nr 153, poz. 1503 ze zm.)

Rozdział III. Przedmiot zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (produkcja 2019 r,) pojazdu  specjalistycznego – śmieciarki w formie leasingu operacyjnego. Pojazd winien być samochodem fabrycznie nowym. Pojazd winien posiadać polskie świadectwo homologacji wydane przez ustawowo uprawniony organ lub dokumenty jednostkowego dopuszczenia pojazdu, wydane zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, powinien odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu na terenie kraju i posiadać wymagane prawem lub przepisami dokumenty, dokument określający warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego, instrukcję obsługi, dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu, sporządzone w języku polskim. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja na kompletny pojazd nie może być krótsza niż 12 miesięcy. Możliwość wykupu po zakończeniu 60 miesięcznej umowy leasingowej.

2. Parametry i dane techniczne jakie musi posiadać podwozie i zabudowa samochodu do zbierania odpadów – śmieciarki.

2.1. Pojazd kompletny dwuosiowy o pojemności zabudowy co najmniej 16 m3, fabrycznie nowy z 2019 r.

2.2. Podwozie musi spełniać następujące warunki:

1. pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2019,

2. dopuszczalna masa całkowita podwozia minimum 18 000 kg,

3. rozstaw osi 3 700 - 3800 mm,

4. silnik spełniający normę min EURO 6 o mocy minimum 250 KM, pojemność min. 7000 cm³,

5. elektroniczny ogranicznik prędkości jazdy do 90 km/h,

6. skrzynia biegów automatyczna lub zautomatyzowana,

7. dopuszczalny nacisk na przednią oś min. 7100 kg

8. dopuszczalny nacisk na tylną oś min. 11 500 kg,

9. przystawka odbioru mocy odsilnikowa,

10. kabina krótka 3 miejscowa, kolor kabiny biały,

11. szyba przednia oraz boczne przyciemniane,

12. centralny zamek,

13. lusterka boczne podgrzewane i elektrycznie sterowane,

14. klimatyzacja,

15. komputer pokładowy, język polski,

16. dwa akumulatory 12V min. 170 Ah,

17. wydech skierowany pod ramę,

18. układ hamulcowy – pneumatyczny, hamulce tarczowe, EBS,

19. układ stabilizacji toru jazdy ESP,

20. ABS,

21. układ kierowniczy – mechaniczny, wspomagany hydraulicznie, koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem oraz blokadą,

22. przednie zawieszenie paraboliczne,

23. system ostrzegania przed kolizjami z przodu,

24. układ monitorowania pasu ruchu,

25. zbiornik paliwa min. 210 l z zamykanym korkiem,

26. tachograf cyfrowy, wstępnie aktywowany,

27. podwozie wyposażone w układ umożliwiający montaż w zabudowie stopni tylnych dla obsługi (zgodnie z obwiązującymi przepisami),

28. kolor kabiny biały, fabryczny,

29. wyposażenie: apteczka, trójkąt ostrzegawczy, lampa ostrzegawcza luzem, podnośnik hydrauliczny min. 12 t, klin pod koła, gaśnica, dywaniki,

30. homologacja całopojazdowa,

31. gwarancja na podwozie min. 24 miesiące.

2.3. ZABUDOWA

  - zabudowa fabrycznie nowa, rok produkcji 2019,

  - Pojemność min. 16m3,

  - Materiały: dach, ściany i podłoga wykonana z blachy wysokogatunkowej typu HARDOX,

  - Ściana wykonana z jednego arkusza  blachy o grubości o grubości min. 3,2 mm,

  - Podłoga o grubości min. 6 mm,

  - Drzwi kontrolne po prawej stronie zabudowy,

  - Kosz zasypowy: pojemność min 1,8 m3, siła zgniotu około 28T, długość pełnego cyklu pracy 19-28 sekund (zależna od wydatku pompy oleju), ściany boczne i dach kosza wykonane z blach wysokogatunkowych typu Hardox o grubości min. 4 mm, dno wykonane z blachy wysokogatunkowej typu Hardox 450 o grubości min. 8 mm, boki dna kosza wykonane z blachy Hardox 650 o grubości min. 6 mm, zawory spustowe na dnie po obu stronach kosza, system prasujący zamontowany do odwłoka za pomocą dwóch sworzni bez elementów suwliwnych,

  - Urządzenie załadowcze: obsługiwane pojemniki 110-1100 L, zgodnie z normą EN840, wysokość podnoszenia 1400 mm, udźwig min. 500 kg, długość cyklu 6-12 sekund, mechanizm otwierania półokrągłej klapy kontenera 1100 L

  - Układ hydrauliczny: komponenty hydrauliczne marki HYDROPAC lub równoważne, wszystkie funkcje rozdzielacza hydraulicznego sterowane przy pomocy elektrozaworów, pojemność zbiornika oleju min 135 L, ciśnienie w układzie hydraulicznym min. 245 BAR

  - UKŁAD ELEKRYCZNY:

- instalacja 24 V,

- bezpiecznik główny 10 A,

- układ „awaryjny stop” po obu stronach kosza zasypowego,

- system elektryczny PLC lub równoważny,

- dwie kasety sterujące po obu stronach kosza zasypowego,

- boczne przyciski sterujące,

- oświetlenie tylne LED,

- boczne lampy obrysowe LED,

- lampy robocze 4 szt. LED

- światła migające „kogut” 2 szt. LED

  - POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE:

- dwa składane stopnie z czujnikami obciążenia, blokadą biegu wstecznego i reduktorem prędkości pojazdu do 30 km/h,

- uchwyty dla załogi korzystającej ze stopni,

- kolor zabudowy pomarańczowy RAL 2011,

- kamera cofania z ekranem min. 7”” w kabinie kierowcy

Wraz z pojazdem dostawca dostarczy komplet dokumentów umożliwiających rejestrację pojazdu w tym wyciąg ze świadectwa homologacji na kompletny pojazd.

Zabudowa musi pochodzić z seryjnej produkcji. Nie dopuszcza się zabudów jednostkowych i prototypowych.

Gwarancja na kompletny pojazd minimum 12 m-cy,

2.6. Usuwanie awarii w okresie gwarancji:

1. Maksymalny czas reakcji serwisu w okresie gwarancji – 48 godziny (w dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii za pośrednictwem faxu, poczty elektronicznej, usunięcie awarii maksymalnie do 7 dni od momentu zgłoszenia.

2. Stały serwis gwarancyjny dla podwozia w odległości max. 90 km od siedziby Zamawiającego,

3. Przeglądy i naprawy zabudowy będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

4. Zamawiający nie przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia możliwości udzielenia zamówień uzupełniających określonych w art. 67 ust. 1 pkt.7 Prawa zamówień publicznych.

Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia do 31.12.2019 r. od daty podpisania umowy.

Rozdział V. Opis warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.

Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 (zał. nr 2 do SIWZ). Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia według formuły spełnia/ nie spełnia.

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.

Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 (zał. nr 2 do SIWZ). Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia według formuły spełnia/ nie spełnia.

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.

Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 (zał. nr 2 do SIWZ). Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia według formuły spełnia/ nie spełnia.

4) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.

Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 (zał. nr 2 do SIWZ). Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia według formuły spełnia/ nie spełnia.

5) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.

Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 (zał. nr 2 do SIWZ). Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia według formuły spełnia/ nie spełnia.

2.Zamawiający uzależnia rozpatrzenie ofert leasingowych od spełnienia następujących warunków:

1) Miesięczne raty leasingowe w wysokości zgodnej z ofertą,

2) Usługa będzie obejmować 60 miesięczny okres rozliczeniowy z możliwością wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu trwania umowy, pod warunkiem spłacenia przez niego wszelkich należności wynikających z umowy leasingu.

3) Walutą rozliczeniową usługi będzie PLN,

4) Koszty ubezpieczenia i przeglądów w trakcie trwania umowy ponosi Zamawiający,

5) Koszty uboczne powstałe przed przekazaniem przedmiotu leasingu Zamawiającemu, takie jak transport, opłata produktowa i inne, ponosi Oferent,

6) Termin płatności opłat leasingowych będzie określony w umowie leasingu,

7) Opłata wstępna wynosi 10 % wartości netto pojazdu,

8) Wartość wykupu końcowego: 1% wartości netto samochodu,

Rozdział VI. Podstawy wykluczenia wykonawców z postępowania

1. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 oraz ust 5 pkt 1 PZP.

2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

a. Jest niezgodna z ustawą,

b. Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art.87 ust. 2 pkt. 3 ustawy,

c. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

d. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

e. Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

f. Zawiera błędy w obliczeniu ceny.

g. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt. 3 PZP

h. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Rozdział VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1. Wypełniony i podpisany formularz OFERTA ( zał. nr 1 do SIWZ ) wraz z załącznikami.

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ, oraz poniższe dokumenty:

3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: Wykonawca złoży oświadczenie (informację) o tym, że nie należy do grupy kapitałowej albo listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184 z późn. zm.), które stanowi zał. nr 4 do niniejszej SIWZ

4. Oferta wspólna

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez uprawnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców ubiegających się o wspólne udzielenie zamówienia lub inny dokument ustanawiający pełnomocnika.

2) Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie musi złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz dokumenty określone w Rozdziale VII pkt 4 lit. a, b, c oraz oświadczenie (informację) o tym, że nie należy do grupy kapitałowej lub listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (zał. nr 4 niniejszej SIWZ). Pozostałe warunki mogą być spełnione łącznie.

3) Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

4) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

5) Wszelka korespondencja dokonywana będzie z Wykonawcą występującym jako reprezentant pozostałych (Liderem).

Rozdział VII. Dodatkowe wymagania dotyczące formy i warunków płatności (leasingu):

Warunki leasingu :

1. Okres trwania umowy leasingowej : 60 miesięcy

2. Wysokość opłaty wstępnej: 10 % wartości netto samochodu,

3. Wartość wykupu końcowego samochodu : 1% wartości netto samochodu,

4. Raty miesięczne równe.

5. Zawarcie umowy nie jest warunkowane wniesieniem kaucji.

6. Amortyzację przedmiotu leasingu nalicza Finansujący,

7. Umowa winna zawierać część kapitałową i odsetkową raty leasingowej.

Rozdział VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą za pomocą faksu, drogą elektroniczną oraz pisemnie. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą faksu lub drogą elektroniczną i niezwłocznie potwierdziły fakt ich otrzymania.

2. W zakresie procedury postępowania: Katarzyna Kaczmarczyk - tel. 34 313 23 24,  pon-pt w godz. 7:00 -15:00.

3. W zakresie przedmiotu zamówienia: Władysław Piwowarski – tel. 34 313 23 24 pon-pt w godz. 7:00 – 14:00.

IX. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia, ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej www. Saniko.pl

3. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

4. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.

5. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający przekaże ogłoszenie do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz jeśli to niezbędne przedłuża termin składania ofert

Rozdział X. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział X. Termin związania ofertą.

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XI. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Formularz oferty.

1) Oferta winna być sporządzona na formularzu OFERTA,

2) Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymienione w ofercie oraz w rozdziale V i VI niniejszej specyfikacji;

3. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.

4. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje ich odrzucenie.

5. Sposób opracowania oferty.

1) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, na załączonych formularzach. Oferta oraz wszystkie załączniki winne być ponumerowane i podpisane przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy, a w przypadku podpisu przez pełnomocnika należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo udzielone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2) Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach. Koperta zewnętrzna powinna być oznaczona napisem: „ DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO ( PRODUKCJA 2019 R. ) POJAZDU SPECJALISTYCZNEGO – ŚMIECIARKI W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO” oraz adresem zamawiającego. Nie otwierać przed dniem 25.11.2019 r. godz. 10.00

3) Koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak zewnętrzna musi być opisana nazwą i adresem Wykonawcy.

4) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości de kompletacji zawartości oferty.

5) Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz.1503), co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą „Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania. Informacje stanowią tajemnicę

przedsiębiorstwa".

6) Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

Rozdział XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Miejsce i termin składania ofert.

1) Ofertę należy składać w siedzibie zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „SANiKO” Sp. z o.o., 42-300 Myszków, ul. Bolesława Prusa 70 (sekretariat).

2) Termin składania ofert upływa w dniu 25.11.2019 r. o godz. 10.00

3) Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie określonym

w pkt.2. zostaną zwrócone bez otwierania.

4) Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić w niej zmian.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert.

1) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „SANiKO” Sp. z o.o., 42-300 Myszków, ul. Bolesława Prusa 70 (sekretariat), dnia 25.11.2019 r. o godz. 10.15

2) Otwarcie ofert jest jawne;

3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podana będzie nazwa (firmy) oraz adres Wykonawcy a także informacje dotyczące ceny i okresu gwarancji

4) Wykonawcy nieobecni na otwarciu ofert mają prawo żądać przesłania protokołu z otwarcia ofert, zawierającego informacje, o których mowa w pkt 3.

Rozdział XIII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cena na wykonanie przedmiotu zamówienia winna obejmować pełny zakres rzeczowy ujęty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale III wraz z pełnymi kosztami leasingu.

2. W formularzu OFERTA należy podać cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto. Cena wskazana w formularzu OFERTA winna uwzględniać wszelkie możliwe do udzielenia przez Wykonawcę rabaty i upusty.

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria. Kryteria oceny ofert będą wyliczane do dwóch miejsc po przecinku.

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

Rozdział XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Kryteria oceny ofert: cena 60%, gwarancja na zabudowę – 20%, gwarancja na podwozie 20%

2. Sposób oceny ofert. Przy dokonywaniu oceny komisja przetargowa posłuży się następującym wzorem:

- przy kryterium oceny ofert cena:

Cc=(Cn / Co ) x 60pkt

Cc=przyznane punkty w kryterium Cena - 60%

Cn - cena najniższa ofertowa spośród wszystkich ważnych ofert;

Co - cena oferty ocenianej

Oferta najkorzystniejsza może otrzymać maksymalnie 60 punktów

- przy kryterium oceny ofert gwarancji na podwozie (Og) - 20%

12 miesięcy 0 pkt

24 miesiące 10 pkt

36 miesięcy 20 pkt

Oferta najkorzystniejsza może otrzymać maksymalnie 20 punktów.

Minimalny okres gwarancji na podwozie wynosi 12 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca poda dłuższy niż 36 miesiące okres gwarancji, ocenie będzie podlegał okres 36 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca poda krótszy niż 12 miesięcy okres gwarancji, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu.

- Przy kryterium oceny gwarancja na zabudowę (Oz) – 20%

12 miesięcy – 0 pkt

24 miesiące – 10 pkt

36 miesięcy – 20 pkt

Oferta najkorzystniejsza może otrzymać maksymalnie 20 punktów.

Minimalny okres gwarancji na zabudowę wynosi 12 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca poda dłuższy niż 36 miesięczny okres gwarancji, ocenie będzie podlegał okres 36 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca poda krótszy niż 12 miesięcy okres gwarancji, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu.

Sposób obliczania ostatecznej oceny ofert:

C = Cc + Og + Oz

gdzie:

C- suma przyznanych punktów ze składowych będących cząstkowymi kryteriami oceny ofert. Łącznie oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinki lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

3. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów za w/w kryterium.

4. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Rozdział XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofert w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nastąpi w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

2. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z Wykonawców protestu.

3. Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych.

Rozdział XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego

Stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielnie zamówienia.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mają zastosowanie postanowienia działu VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2014r., poz.907 z późn. zm.).

2. W sprawach nie unormowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia, ma zastosowanie ustawa Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Zatwierdzam:

Prezes Zarządu – Janusz Trąbski